## Slide 1
COMPONENT SIZING ROADMAP
eVTOLと電動航空機の
主要コンポーネント必要スペック
前提・設計マージン・2026/2030/2035ロードマップ・技術革新の棚卸し
347 kWh
5席級eVTOLの必要公称電池容量
874 kW
同ピーク電池出力。熱と配電を支配
223 kWh
4席級電動固定翼の必要公称電池容量
2035
商用スケールに必要な部品性能の到達目標
結論: eVTOLは出力・熱・冗長性、電動固定翼は比エネルギー・巡航効率が主制約。どちらも電池だけでなく高電圧配電、BMS、熱管理まで航空機部品として設計する必要がある。
Sources: NASA EAP; CAAC CCAR-23; EU ReFuelEU; ICAO LTAG; repository research notes.
01

## Slide 2
ASSUMPTION LEDGER
計算は保守的な予備・劣化・故障マージンを先に入れる。
実運航では「飛べる」より「毎日同じ余裕で dispatch できる」ことが部品仕様を決める。
eVTOL
5席級 lift+cruise
MTOW
2,500 kg
ミッション
40 km + 15分予備
SOC使用幅
70%
EOL容量
80%
ピーク余裕
15%
故障余裕
1 lift motor out
電動固定翼
4席級 eCTOL
MTOW
1,260 kg
ミッション
250 km + 30分予備
SOC使用幅
75%
EOL容量
80%
ピーク余裕
15%
故障余裕
復行・予備込み
注: 数値は代表機の概念設計。機体メーカーの認証値ではない。空力、航路、気象、予備規則、騒音制約で変わる。
Sources: repository calculations based on NASA/CAAC component benchmarks.
02

## Slide 3
SIZING LOGIC
eVTOLは揚力を電力で作り、固定翼は抗力だけを電力で払う。
eVTOL: hover dominates
P_ideal = W × sqrt((W/A)/(2ρ))
総ロータ円盤面積 A が小さいほど円盤荷重が上がり、ホバー出力が急増する。重量増は電池重量をさらに増やす。
eCTOL: drag dominates
P_shaft = D × V / η_prop
翼が重量を支えるため、巡航では抗力 D に打ち勝つ出力が支配。高揚抗比と低抵抗設計が航続を伸ばす。
共通式
P_batt = P_shaft / (η_motor η_inv η_dist)
E_nameplate = E_req / (SOC_use × EOL)
Sources: NASA eVTOL white paper; standard rotor momentum and fixed-wing drag equations.
03

## Slide 4
CALCULATED SIZING
設計マージン込みでは、eVTOLは874kW、固定翼は223kWhが最初の設計制約になる。
項目
5席級 eVTOL
4席級 電動固定翼
設計上の意味
必要実エネルギー
194 kWh
134 kWh
予備込みの実消費
公称電池容量
347 kWh
223 kWh
SOC/EOLを戻し込んだ容量
ピーク電池出力
874 kW
161 kW
出力系・配電系の定格
巡航/ホバー電力
542 kW hover
45 kW cruise
熱平衡の基準
目標電池質量
650 kg
450 kg
機体重量成立の仮置き
必要パック比エネルギー
534 Wh/kg
497 Wh/kg
2035級の目標
高電圧
1,000 V split
800 V main
電流・銅重量の抑制
読み方: これは「現状機がこの容量を積む」という意味ではない。保守的な商用ミッションを成立させるには、現行ミッション短縮、電池質量増、または2030/2035年技術への依存が必要という意味。
Sources: repository sizing model; NASA/CAAC benchmarks.
04

## Slide 5
BATTERY BOTTLENECK
2026年の電池では、予備込み商用ミッションの質量がまだ重すぎる。
必要公称容量を各年の想定パック比エネルギーで割った電池質量
2026
eVTOL 300Wh/kg
1156 kg
eCTOL 320Wh/kg
698 kg
2030
eVTOL 400Wh/kg
867 kg
eCTOL 450Wh/kg
497 kg
2035
eVTOL 550Wh/kg
631 kg
eCTOL 550Wh/kg
406 kg
設計解釈
2026年は短距離・制限付き運航が中心。2030年に固定翼が商用余裕へ近づき、2035年にeVTOLも650kg級パックで代表ミッションを満たす。
目標質量: eVTOL 650kg / eCTOL 450kg
Sources: roadmap assumptions; 低空航空器動力電池技術路線図 2025; NASA battery context.
05

## Slide 6
POWER ARCHITECTURE
eVTOLの電力系は、ピークkWよりも熱・遮断・片系統故障で決まる。
Battery packs
347 kWh / 874 kW
HV buses
2分割 1,000 V
Inverters
8×125 kW級
Motors/rotors
8×120 kW peak
Thermal loops
約55 kW排熱
電流
874kW / 1,000V ≒ 874A。2バス化で片側約437Aへ下げる。
熱
モータ・インバータ・配線損失でピーク時50kW超の排熱。
故障
1基停止でも残存モータで安全着陸するため1基120kW級。
Sources: NASA Electric Machines / Power Converters / EAP.
06

## Slide 7
BMS AND HV SAFETY
電池システムは、推進源・安全装置・整備データ基盤を兼ねる。
階層
必須機能
設計スペックの意味
セル/モジュール
電圧・温度・内部抵抗・熱暴走予兆
SOP推定と非伝播設計
パック
接触器、プリチャージ、ベント、交換ロック
高C放電と整備安全
BMS
SOC/SOH/SOP、ログ、ディレーティング
飛行制御へ出力制限を通知
HV配電
絶縁監視、アーク検出、SSPC/ヒューズ
単一故障を区画内に閉じ込める
認証/整備
履歴、劣化モデル、ソフト更新管理
継続耐空の証拠になる
SOCだけでは不足
温度・劣化・低SOC時に、必要出力を出せるかを示すSOPが重要。
Sources: EASA SC-VTOL MOC; RTCA DO-311A; CAAC CCAR-23 H chapter.
07

## Slide 8
GROUND ENERGY
充電設備は運航率を決めるため、機体部品と同じロードマップで見る。
eVTOL 15分で80%
1109 kW
eVTOL 20分で80%
832 kW
eCTOL 30分で80%
376 kW
eCTOL 60分で80%
188 kW
計算式:
P_charger = E_nameplate × 0.8 / t / η_charge
前提: η_charge = 95%。同時充電、冷却、系統契約、消防、SOH確認、ターンアラウンド動線が追加制約になる。
2030以降の焦点
MW級急速充電
パック予冷/予熱
自動交換設備
SOH診断
標準化消防
Sources: sizing model; FAA AAM infrastructure context.
08

## Slide 9
EXTERNAL ROADMAP
社会・規制は、短距離電動化から高頻度・広域脱炭素へ段階的に圧力を強める。
2026
2028
2030
2035
制限付き商用・認証先行
CAAC/FAA/EASAで個別認証と初期運航。中国は低空経済の制度化が速い。
AAM初期運航
FAA Innovate28: 2028年までに1拠点以上で規模ある運航を目指す。
環境規制の加速
EU ReFuelEU: SAF 6%、合成燃料枠1.2%。電動/水素電気の比較価値が上がる。
短距離電動化の商用拡大
EU SAF 20%、合成5%。電動固定翼/ハイブリッド/水素電気が地域航空の選択肢へ。
2050: ICAO LTAG net-zero、EU ReFuelEU SAF 70%。2035は電動化部品の商用成熟を問う中間関門。
Sources: EU Regulation 2023/2405; ICAO LTAG; FAA AAM Implementation Plan; CAAC low-altitude policy.
09

## Slide 10
COMPONENT TARGETS
2035年の市場拡大には、電池だけでなく電力変換・高電圧・熱管理の同時進化が必要。
領域
2026
2030
2035
電池パック
300 Wh/kg・4C/8C
400 Wh/kg・5C/10C
550 Wh/kg・6C/12C
モータ
8-10 kW/kg・96%
13-16 kW/kg・97%
18-25 kW/kg・98%級
インバータ
10-15 kW/kg・99%
25-35 kW/kg・99.3%
40-60 kW/kg・99.5%
高電圧
800-1,000 V
1-2 kV
2-4 kV、部分放電管理
熱管理
液冷・独立ループ
統合熱管理・予兆制御
相変化/浸漬/構造冷却
運航
制限付き商用・訓練
定期短距離・都市実装
広域/高頻度・自動化拡大
解釈: 2026年は実証・制限付き商用、2030年は都市/短距離商用の成立、2035年は高頻度・広域用途の成立を想定したターゲット。
Sources: NASA EAP mid-2030s goals; 低空航空器動力電池技術路線図 2025; sizing assumptions.
10

## Slide 11
EVTOL ROADMAP
eVTOLは、短距離観光から定期都市路線へ進むほど電池・熱・冗長性が厳しくなる。
2026
成立しやすい用途
短距離観光、空港/景区、貨物・公共用途。運航制限と地上監視が前提。
必要部品: 300Wh/kg, 4C/8C, 800-1000V
2030
商用ネットワーク化
都市内/都市近郊の定期短距離。充電・消防・予約・運航管理が統合。
必要部品: 400Wh/kg, 10C peak, 1-2kV
2035
高頻度・広域化
複数都市での高稼働、遠隔監視/自動化拡大、保守予測が標準化。
必要部品: 550Wh/kg, 99.5% PE, 構造冷却
Sources: FAA AAM; CAAC low-altitude economy; sizing model.
11

## Slide 12
ELECTRIC FIXED-WING ROADMAP
電動固定翼は訓練・短距離から先行し、2035年は純電だけでなくハイブリッド/水素電気が本命化する。
年
成立しやすい市場
主要制約
必要スペック
2026
2-4座訓練、体験飛行、水上観光
予備込み航続と電池寿命
300-400Wh/kg, 2C/4C, 50-150kW
2030
短距離コミューター、島嶼/山岳ルート、巡視
電池交換費と地上電力
450Wh/kg, 800V-1.5kV, 300kW充電
2035
9-19席級の地域航空候補
純電の航続限界
550Wh/kg級 or H2/ハイブリッド, MW級EAP
示唆: 滑走路を使える固定翼はeVTOLよりエネルギー効率で有利。ただし地域航空へ広げるには、電池だけでなく燃料電池、ターボ発電、SAFとの組み合わせが必要になる。
Sources: CAAC RX4E/RX1E-A; NASA EAP; EU ReFuelEU.
12

## Slide 13
INNOVATION MAP: BATTERY
電池革新は、比エネルギーだけでなく高C・安全・寿命を同時に満たす必要がある。
セル・材料
高Ni/単結晶NMC
高エネルギーと出力の現実解。熱安定性と寿命が課題
Li金属/固体電池
500Wh/kg級セル候補。界面抵抗と量産性が壁
Si/C負極
密度を上げるが、膨張と急速充電劣化を管理
高出力LFP派生
安全性は高いが比エネルギー不足。訓練機・地上用途向き
パック・安全
cell-to-pack航空化
構造重量を減らし、整備・隔離・交換性を確保
非伝播モジュール
熱暴走ガス、火炎、破片を隣接モジュールへ伝えない
SOP推定BMS
温度・劣化・SOCから飛行可能出力をリアルタイム算出
急速充電劣化制御
予熱/予冷と曲線最適化で日次稼働率を上げる
Sources: RSC cell-selection review; EASA MOC; 低空航空器動力電池技術路線図 2025.
13

## Slide 14
INNOVATION MAP: MOTOR AND THERMAL
効率1ポイントの改善は、冷却系と電池容量の両方を軽くする。
モータ
高周速PMモータ
小型軽量化。磁石温度と機械応力を管理
軸方向磁束
短い軸長で高トルク密度。冷却と量産公差が鍵
超電導/極低温機
MW級・大型ハイブリッド候補。冷却系が重い
統合プロペラ/モータ
減速機省略、騒音、整備性を同時設計
熱管理
浸漬冷却
セル温度均一化と急速充電に有利。絶縁液と整備性が課題
構造冷却
翼/胴体を熱交換器化し、ラジエータ抗力を下げる
相変化材料
短時間ピークを吸収。重量と再冷却時間を管理
統合熱OS
電池、PE、空調、充電をミッション単位で制御
Sources: NASA Electric Machines / Power Converters / EAP.
14

## Slide 15
INNOVATION MAP: INVERTER AND HV
SiC・高電圧・遮断技術が、MW級電動航空機の実装条件になる。
パワエレ
SiC MOSFET高度化
高温・高周波・低損失。ゲート保護と短絡耐量が重要
GaN補機電源
DC/DCや低電圧系の小型化。主推進はSiC中心
3D実装/両面冷却
kW/kgを引き上げ、熱抵抗を下げる
モデル予測制御
効率、温度、騒音、故障時トルクを同時制御
高電圧配電
1-2kV航空絶縁
電流と銅重量を削減。高度での部分放電が制約
半導体遮断器
ms級遮断でアーク・短絡を局所化
ゾーン分割バス
単一故障で全推進喪失しない電力アーキテクチャ
HVコネクタ標準化
交換パック、整備、充電の安全性と互換性を高める
Sources: NASA Power Converters; FAA/ZeroAvia electric engine special-condition context; CAAC H chapter.
15

## Slide 16
INNOVATION MAP: SOFTWARE AND CERTIFICATION
認証・運航ソフトは、2030年代にはコンポーネント仕様の一部になる。
制御・診断
エネルギー管理FMS
風、予備、温度、劣化から残ミッション可能性を更新
デジタルツイン整備
セル劣化、熱履歴、振動、故障予兆を機体別に追跡
故障時再配分制御
モータ停止、バス隔離、熱ディレート時の推力再配分
自動充電診断
地上でSOH、絶縁、熱履歴を判定しdispatch可否を返す
認証・運航
認証用データ基盤
BMS/PE/飛控ログをMoCと継続耐空に接続
標準シナリオ運航
限定ルート、気象、地上体制をパッケージ化
UTM/AAM統合
予約、空域、vertiport、充電枠を一体管理
サイバー/EMI安全
遠隔監視と高電圧機器の相互干渉を設計段階で管理
Sources: FAA AAM; EASA SC-VTOL; CAAC low-altitude/UAS framework.
16

## Slide 17
STRATEGIC IMPLICATIONS
部品戦略は、単一の“最強電池”待ちではなく、改善クロックの違いを前提に組む。
短期
ミッション短縮で成立
短距離・制限付き運航を先に作り、実データでBMS/熱/整備を育てる。
中期
パックとPEをモジュール化
セル世代更新を機体改修なしで受けられる設計にする。
長期
純電とハイブリッドを分岐
eVTOLは高頻度短距離、固定翼は純電短距離とH2/ハイブリッド地域航空を分ける。
Sources: synthesized from component sizing and roadmap assumptions.
17

## Slide 18
GAP CLOSURE STACK
2035年スペックは、複数の革新が重なって初めて到達する。
300 Wh/kg
現在
390 Wh/kg
セル高密度化
440 Wh/kg
パック軽量化
480 Wh/kg
熱/安全統合
550 Wh/kg
Li金属/固体
目標: eVTOL代表ミッションで650kg級パック、固定翼代表ミッションで450kg級パックを成立させる。
比エネルギーだけでは不足
高C出力、非伝播、安全遮断、急速充電寿命、熱管理、認証データまで同時に成熟が必要。
Sources: scenario roadmap; 低空航空器動力電池技術路線図 2025; NASA EAP.
18

## Slide 19
CALCULATION APPENDIX
主要式と代表計算は、前提を変えればそのまま再利用できる。
計算
式
eVTOL例
固定翼例
電池入力
P_batt = P_shaft / η_total
hover 508/0.936 = 542kW
cruise 41.9/0.936 = 44.8kW
公称容量
E_name = E_req/(SOC×EOL)
194/(0.70×0.80)=347kWh
134/(0.75×0.80)=223kWh
Cレート
C = P_peak/E_name
874/347=2.5C
161/223=0.72C
電流
I = P/(V×η_inv)
874kW/1kV ≈ 887A
161kW/800V ≈ 205A
充電
P = E×0.8/t/η
15分 ≈ 1.1MW
30分 ≈ 376kW
注: eVTOLのCレートは保守的な大容量パックでは低く見える。短距離化や小容量化で軽量化すると、同じピーク出力に対して4-8C要求が現れる。
Sources: repository sizing model.
19

## Slide 20
SOURCES
本資料の数値は、公開ベンチマークと明示した設計前提を分けて扱う。
部品技術
NASA Electrified Aircraft Propulsion / Electric Machines / Power Converters
電池
RSC eVTOL cell selection review; 低空航空器動力電池技術路線図 2025; 中国工程科学
中国機体
CAAC CCAR-23 H章; RX1E-A/RX4E/RX1E-S公開資料; 中国政府网; 中新网
安全認証
EASA SC-VTOL MOC; RTCA DO-311A; ASTM F3338
政策
EU Regulation 2023/2405 ReFuelEU; ICAO LTAG; FAA AAM Implementation Plan
計算
本ワークスペース research/component-requirements-and-sizing.md と本デッキ data.json
想定値は機体メーカーの認証性能ではない。実設計では空力、騒音、気象、予備規則、運航制限、保険、充電設備、整備データにより再計算が必要。
Source details are also indexed in /Volumes/ex/study/e-plane/MOC.md.
20